## Slide 1
1
HT-MFG2-Mold Small Group 2025
Cut off material for real time
MFG 2 CHT-MOLD
Notes: สวัสดีครับ ผมนาย พงศกร สังข์สวัสดิ์ เป็นตัวแทนจาก กลุ่ม BEGINS Team จาก Mold Q&E/MFG2 จะมานำเสนอ กิจกรรม Small Goud ในหัวข้อ Cut off Material for real time

## Slide 2
HT-MFG2-Mold Agenda
2
AGENDA SLIDE
1
01
2
02
3
03
4
04
5
05
Introduce Member
Cause and Motivation
Target reduce cost down
Plan Activity
Activity
10
10
9
09
8
08
7
07
6
06
Example Activity
Summary
Problem and Obstacle
Add to Standard
Next Activity
Notes: สำหรับ Agenda วันนี้ผม จะมานำเสนอ ตั้งแต่แนะนำสมาชิกกลุ่ม สาเหตุ มูลเหตุจูงใจ จนไปถึง Next Activity ในครั้งถัดไป

## Slide 3
3
HT-MFG2-Mold Member
Your Division | MFG-2 , MOLD Q&E
Leader’s name | MR. PONGSAKORN
Number of member | 9
Proposer of this theme | Cost Down reduce waste (Material Purge 50 %)
Activity implementation period | Dec’24 – Jul’25
MR.TEERAWUT
MR.ANDO
MR.SIRIROJ
Adviser
Adviser
Adviser
MOLD Q&E
DIE
MAINTENANCE
STRART UP NEW MODEL
QA MP
Innovation
Job Member Team.
MR.PONGSAKORN
Group Leader
MR.ARTIT
Coach
MS.SUJITTRA
MR.PHURIPAT
MR.SONTAYA
MR.SAKDA
MR.YAYA
MR.PEERAPAT
MR.THANASETH
Keep Problem and Test keep Spec condition
Design debug and making
MR.WILAI
Notes: Begins team ของเรา จะอยู่ในส่วนงานของ Mold Q&E /MFG2 ซึ้ง Mold Q&E จะมีอยู่ 4 ส่วนงานหลัก สมาชิกทั้งหมดของเราจะอยู่ใน Innovation / Die maintenance สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เรามี GM/AGM/Mgr. เป็น Adviser และมี คุณ อาทิตย์ เป็น Coach รวมถึงสมาชิกอีกทั้งหมด 8 ท่าน และ กระผม เป็น Group Leader และเป็นผู้นำเสนอในวันนี้ครับ

## Slide 4
HT-MFG2-Mold Cause and Motivation
4
Suction By. Hopper
Load Material
68 J
After Production
Action : Cancel Process Drain out remain Material
Reuse
Mix
Purge
For reuse
Injection operation (MACHINE 68 J)
Cause : Material Mix (CHT)
Purge material = 4 KG
Reuse material = 6 KG
Purge material = 10 KG
Machine 68J 1Day (Day / Night)
Change Mold = 8 Mold / 1 Day
1Day Purge = 80 KG./Day
1 Month = 1600 KG.
Idea Auto Cut off Material
Avg. mat’l cost ≈ 60 THB
Cost = 96,000
Baht/Month
Notes: สาเหตุและมูลเหตุจูงใจ จะขอยกการทำกิจกรรมจากเครื่อง 68 J เป็นเครื่องที่เราทำกิจกรรมในครั้งนี้ผมจะขออธิบาย Process การทำงานของการฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติก ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ถึงจะฉีดพลาสติกเป็นชิ้นงานได้ 1. เครื่องฉีด 2.แม่พิมพ์ 3.Material ในส่วนของ Material เราเห็นจากภาพ นะครับ จะมีในส่วนที่ผ่านการหลอมละลายแล้ว คือ ที่อยู่ ในตรงนี้นะครับ ที่เราเรียกว่า Barrel และอีกส่วนที่รอการหลอมละลายจะอยู่ใน Mini hopper ตรงนี้ สภาพการทำงาน จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มการผลิต จนถึงครบแผนการผลิต Material จะอยู่แบบนี้ตลอดทั้ง 2 ส่วน ดังนั้น หลังจากครบแผนการผลิต ในส่วนที่ อยู่ใน Barrel ต้องทำการเอาออกจำนวน 4 kg. โดยที่เราเรียกกันว่า Material Purge และ อีกหนึ่งส่วนที่ต้องทำการเอาออก ตรง Mini Hopper จำนวน 6 kg. จะใช้คนในการถ่ายออก ครับ ดังนั้นการใช้คนในการถ่ายออก จึงได้พบปัญหาการ Control ที่ไม่ดี จึงได้เกิดสาเหตุ Material MIX ที่ CHT เราจึงได้ทำการแก้ใข โดย เราจะยกเลิก Process ที่ใช้คนในการถ่ายออก แล้วจึงต้องทำการ Purge ออกทั้งหมด คือ ทั้งใน Barrel และ ที่อยู่ใน Mini Hopper เป็นจำนวน มากถึง 10 Kg. แต่แผนการผลิตของเครื่อง 68J นั้นมีแผนทำการเปลี่ยนแผนการผลิต ถึง 8 ครั้งต่อ 1 วัน จึงทำให้ 1 วันเราต้องเสีย Material Purge เท่ากับ 80 Kg. คิดเป็น ต่อเดือน เสียมากถึง 1600 Kg. คิดเป็นตัวเงินที่เราเสีย ขออนุญาติคิด Avg. mat’l cost ≈ 60 THB / 1 Kg. ดังนั้นเราทิ้งต่อเดือน มากถึง 1600 Kg. คิดเป็นเงิน 96,000 บาท ดังนั้น เราจึงได้มีการทำกิจกรรม Idea Auto Cut off Material

## Slide 5
Activity Target : Reduce Material waste 50% (Machine 68J)
Chart: Cost / Month
| Cost | Taget
Series 1 | 96000 | 48000
Series 2 | 0 | 48000
96,000 baht.
48,000 baht.
48,000 baht./Month
Chart: Cost / Year
| Cost | Taget
Series 1 | 1152000 | 576000
Series 2 | 0 | 576000
576,000 baht./Year
1,152,000 baht.
576,000 baht.
Machine 68J
HT-MFG2-Mold Target
5
Drain out
remain Material
Target reduce 5 kg
Chart: Purge Estimate / month
| Purge | Target
Series 1 | 1600 | 800
Series 2 | 0 | 800
Reduce
KG
Avg. mat’l cost ≈ 60 THB
THB
THB
50%
Notes: ดังนั้น Target ของกลุ่มเรานั้น คือ เราตั้ง Target ที่ต้องการจะลด Material ตรง Mini Hopper โดย จากกราฟ เดิมถ้เราไม่มีการทำกิจกรรม จะต้องมีการ Purge ทิ้ง ต่อเดือน = 1600 kg. ดังนั้น เราจึงได้ตั้ง Target ของกลุ่มเรา เราต้องการลด Material Purge 50% จาก 1600 kg. จะเหลือแค่ 800 kg. เท่านั้น ในส่วนของ Cost เดิม ที่เราทิ้ง Cost ต่อเดือน ทั้งหมด จะอยู่ ที่ 96,000 บาท เราทำกิจกรรม ลด 50 % จะลด cost ได้ถึง 48,000 บาท ต่อเดือน และลดได้มากสุดต่อ ปี อยู่ที่ 576,000 บาท

## Slide 6
HT-MFG2-Mold Action Plan
6
Action Plan
Action Plan |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  | 
PDCA | Topic | P/A | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul
P | 1.Meeting Review Problem | Plan |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  | 
D | 2.Design Concept 3D | Plan |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3.Meeting Analyze Concept 3D And Improve Concept | Plan |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4.Order , Making and Assembly Part | Plan |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  | 
C | 5.Debug & Test shot Cut off material | Plan |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6. Training Tech and Set work standard | Plan |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7.Trial for Keep data of user problem | Plan |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  | 
A | 8.Summary and Analyze problem Expand 3 Machine | Plan |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Actual |  |  |  |  |  |  |  | 
20
20
16
20
16
15
16
20
16
31
31
24
31
24
24
9
24
9
24
31
24
31
1
30
1
1
30
30
1
Notes: ในส่วน ของ Action plan เราได้ใช้หลักการ ของ PDCA มาทำกิจกรรม โดย ในแต่ละขั้นตอนเราจะแบ่ง ผู้รับผิดชอบใว้ชัดเจนเพื่อ ให้สำเสร็จตามแผนที่วางไว้

## Slide 7
HT-MFG2-Mold Activity & Example
7
Idea
Cylinder
Control motor signal load material
Begins Team
Cut off Material
Concept Design
C++
CHT-MOLD
Box Control Motor
Notes: การทำกิจกรรรม ทางทีมเรามีการ หาไอเดีย ที่ต้องการจะทำลด Material Purge เราจึงได้ทำการศึกษา การทำงานของเครื่อง ฉีด เราจึงได้พบว่า มี ตัว Motor เป็นตัวที่ทำการสั่งให้ Hopper lode material ดังนั้น เราจึงได้มีการพูดคุยกันว่า เราจะต้อง Control Motor ตัวนี้ให้ได้เพื่อที่ต้องการจะให้ หยุด Lode Material ก่อนที่จะครบแผนการผลิต ถึงทำไห้เรา ลด Material Purge ได้ ดังนั้น เราจึงมีไอเดีย ในส่วนของการ Control Motor เราจะใช้ Arduino broad ทำการ Control และ ประมวลผล โดย เราจะใช้การเคลื่อนที่ ของRobot เป็นตัวนับจำนวนชิ้นงานโดยใช้ Remit switch เป็นตัว นับ และ จะใช้ Relay เป็นตัว Control Motor โดยจะรับสัญญาณ มาจาก Arduino broad ในส่วนของ Cost ในการทำ กิจกรรม เราจะใช้ Cost ทั้งหมด 5,000 บาท

## Slide 8
HT-MFG2-Mold Activity & Example
8
Idea
Cylinder
Control motor signal load material
Cut off Material
Concept Design
Begins Team
1
2
Input Shot cut off to BOX
3
After CUT OFF Reset BOX
SETTING BOX
Total cost = 5,000 THB.
Notes: การทำกิจกรรรม ทางทีมเรามีการ หาไอเดีย ที่ต้องการจะทำลด Material Purge เราจึงได้ทำการศึกษา การทำงานของเครื่อง ฉีด เราจึงได้พบว่า มี ตัว Motor เป็นตัวที่ทำการสั่งให้ Hopper lode material ดังนั้น เราจึงได้มีการพูดคุยกันว่า เราจะต้อง Control Motor ตัวนี้ให้ได้เพื่อที่ต้องการจะให้ หยุด Lode Material ก่อนที่จะครบแผนการผลิต ถึงทำไห้เรา ลด Material Purge ได้ ดังนั้น เราจึงมีไอเดีย ในส่วนของการ Control Motor เราจะใช้ Arduino broad ทำการ Control และ ประมวลผล โดย เราจะใช้การเคลื่อนที่ ของRobot เป็นตัวนับจำนวนชิ้นงานโดยใช้ Remit switch เป็นตัว นับ และ จะใช้ Relay เป็นตัว Control Motor โดยจะรับสัญญาณ มาจาก Arduino broad ในส่วนของ Cost ในการทำ กิจกรรม เราจะใช้ Cost ทั้งหมด 5,000 บาท

## Slide 9
HT-MFG2-Mold Summary
9
Result Reference M/C 68J
Result Test Part : Dim. & App. OK
Test QC4-8668 | 
Part weight | 0.7 kg
Purge weight (Hopper + Barrel) | 10 kg
Part after cut off | 8 pcs. 5.6 kg
Remain Purge | 4.4 kg
Chart: 
| Cost | Taget | Act
Series 1 | 1152000 | 576000 | 506880
Series 2 | 0 | 506880 | 506880
Actual Merit
Bath
1,152,000
576,000
506,880
Reduce 5.6 Kg
Remain4.4 Kg
Cal . Method
Shot cut off = Actual plan - [Purge wight / Part wight]
Notes: สรุป Result การทำกิจกรรม นะครับ เราทำกิจกรรมที่เครื่อง 68 J เพียงเครื่องเดียว เราขอทำการยกตัวอย่าง Test เราได้ Test Part No. QC4-8668-000 จากตาราง เราต้องการจะลดที่ Mini Hopper ดังนั้น เราจึงเอาน้ำหนัก Material ที่อยู่ใน Mini Hopper ตั้ง โดย Actual จริง จะมี Material อยู่ 5.6 kg. เราได้ทำตาราง Excel คำนวณเพื่อ จะได้ค่าจำนวนชิ้นงานที่ต้องการ Cut off ก่อนที่จะครบ แผนการผลิต ดังนั้น จาก Part ที่เราได้ยกตัวอย่างมานี้ Plan ต้องการ 100 Pcs. แต่เรา ใส่แผน ที่ Box Auto Cut off ที่ จำนวนชิ้นงาน 92 Shot แล้ว Box จะทำการตัด การ Lode ก่อนที่จะครบแผน โดย ต่อปีเราตั้ง Target ที่ต้องลดทั้งหมด จะอยู่ที่ 576,000 บาท แล้วเราทำการลดได้จริง จะอยู่ที่ 506,880 บาท ครับ

## Slide 10
HT-MFG2-Mold Problem & Obstacle
10
Problem & Obstacle
Use Person for Setting and Reset ( Part NG Over Plan)
Add Box at For Operator key for NG Part for Sent Detail To box Cut off Material
Machine
Operator
Key Part NG
Add Plan Auto
Signal online
Notes: จากการทำกิจกรรม เราได้พบปัญหา การใช้งาน Box ที่ ค่อนข้าง ลำบาก ต่อผู้ใช้งาน เนื่องจากการผลิตย่อมมีงาน NG ถ้ามีการ NG เกิดขึ้น เมื่อไหร่ จากทีม Tceh ต้องมาทำการคำณวณ ชิ้นงานที่เหลือไหม่ พร้อมกับต้อง Setting ค่าที่ Box ไหม่ จึงทำไห้เสียเวลาการทำงาน ดังนั้นในส่วนของการแก้ใข เราจะเพิ่ม Box อีก 1 Box ที่ฝัง Operator ผู้ตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อแก้ปัญหานี้ ยกตัวอย่างใน กรณีที่มีการ NG Operator ทำการ Input ค่าที่ Box ที่อยู่ฝังของ Operator จะทำการส่ง สัญญารแบบ Online ไป ที่ Box ฝั่ง Machine เพื่อทำการ Input Plan แบบ อัตโนมัติ โดยที่ Tech ไม่ต้องมา Setting หลายรอบ Setting แค่ตอนเริ่มต้นเท่านั้น

## Slide 11
HT-MFG2-Mold Activity
11
Next development
Add Box at For Operator key for NG Part for Sent Detail To box Cut off Material Show Status Online to Dashboard
Machine
Operator
Key Part NG
Add Plan Auto
Online Status Real Time
Signal online
Notes: ในส่วนของ กิจกรรมต่อไป ในเมื่อ เราทำ Box แล้ว เราต้องการจะต่อยอด ให้ แสดงข้อมูลจาก Box แบบ Real time จะแสดงในรูปแบบ Dashboard และจะทำไห้สามารถตรวจสอบขณะ ทำการผลิตได้ แบบ Real time โดยจะมีการ แสดงค่า ชิ้นงานทั้งหมดที่ผลิตได้ และ งาน NG มีทั้งหมด กี่ชิ้น ในขณะการผลิต และสรุปผลหลังจากที่ครบแผนการผลิต ครับ

## Slide 12
HT-MFG2-Mold
12
END
Notes: ขอบคุณครับ